| NATURA® INTERIOR WATERBORNE PAINT SEMI-GLOSS 514 Полуглянцевая краска на водной основе для внутренних работ |
| --- |
| Отличительные особенности:…… …. |  | Общие сведения:………………..….. |
| Практически без запаха. Нулевое содержание ЛОВ Быстрый возврат в эксплуатацию 100% акриловая Самогрунтующаяся на большинстве поверхностей Устойчивость к разбрызгиванию Создает прочное моющееся покрытие |  | Natura® Interior Waterborne Semi-Gloss (514) это краска качества Premium с нулевым содержанием ЛОВ, которая обеспечивает прочное моющееся покрытие, устойчивое к выцветанию. Идеально подходит для нанесения в жилых помещениях. Не имеет запаха как у обычных красок, в состав которых входят компоненты, известные как летучие органические вещества (ЛОВ). |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Для новых или ранее окрашенных внутренних древесноволокнистых плит, штукатурки и кладки, а также для загрунтованного или ранее окрашенного дерева и металла. Создает красивое полуглянцевое покрытие на отделке, дверях, шкафах, стенах и потолках. |  | Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +100С. |
| Подробная информация: |
| Цвета: - Стандартные: Белый (White, 01) - Базы для окрашивания: Базы Benjamin Moore® Gennex®: 1Х, 2Х, 3Х, 4Х - Специальные цвета: Свяжитесь с представителем нашей компании Экологическая информация: Соответствует требованиям по содержанию летучих органических веществ во всех регулируемых зонах. Master Painters Institute MPI #54, 54 X-Green, 141, 141 X-Green Класс А (0-25) поверх невоспламеняемых поверхностей при проведении испытаний согласно стандарту ASTM E-84. Знак Green Promise™ свидетельствует о том, что данный продукт был протестирован в сторонней независимой лаборатории и соответствует или превосходит всех из приведенных ниже стандарты. LEED CHPS (Collaborative for High Performance Schools) MPI Green Performance™ VOC (любой цвет) ДА ДА ДА 0 г/л Green Seal™ GS-11 2010 ДА Продукты со знаком Green Promise™ также соответствуют или превосходят опубликованные ограничения по химическому составу и критерии по рабочим характеристикам в приведенных ниже стандартах на основе сторонних независимых испытаний, но еще не были сертифицированы ни по одному из этих стандартов. |  | Технические данные Пастельная база Тип 100% акрилово-латексный Тип пигмента Диоксид титана Объем твердых частиц 37% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 34,8 – 39,5м2/гал Толщина пленки: - Сырая 4.0 мил - Высохшая 1.5 мил В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски. Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.): Высыхает до прикосновения 30 мин До повторного нанесения 1-2 часa Окрашенные поверхности можно мыть через 2 недели. Высокая влажность и низкая температура увеличит время высыхания, до повторного нанесения и использования. Вязкость 108 ± 2 по Кребсу Точка возгорания Нет Степень блеска полуглянец Температура мин. +100С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разведение См. таблицу Очиститель Чистая вода Вес галлона 4,8 кг Хранить при темп. - мин. +4,40С - макс. +320С Летучие органические вещества 0 грамм / литр Нулевое содержание ЛОВ после колерования (любая база и любой цвет). |

# Text boxes

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи, пыли, воска, мыльных пятен, масла, жира и водорастворимых частиц и плесени. Удалите всю отслаивающуюся и шелушащуюся краску и ошкурьте эти участки, чтобы выровнять их с прилежащими участками. Глянцевые поверхности  следует зачистить наждачной бумагой. Поверхности из гипсокартона должны быть очищены от пыли от ошкуривания.

Недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны окончательно высохнуть (в течение 30 дней) перед нанесением базового покрытия. Высохшая штукатурка должна быть твердой, иметь легкий блеск и максимальный pH 10. Мягкая, пористая и рассыпчатая штукатурка указывает на неправильное высыхание. Никогда не ошкуривайте оштукатуренную поверхность; срежьте любые выступы и загрунтуйте перед и после нанесения шпатлевки.

Сборный или монолитный бетон с очень гладкой поверхностью необходимо протравить или обработать абразивным инструментом, чтобы улучшить адгезию, после удаления всей опалубочной смазки и отвердителей. Перед нанесением грунтовки удалите всю пыль и рыхлые частицы.

Сложные поверхности: Компания Benjamin Moore® предлагает широкий ассортимент специализированных грунтовок для использования на таких сложных субстратах, как штукатурка, дерево с просачиванием древесного красителя, субстраты с пятнами от жира или цветных карандашей, плотные глянцевые поверхности, оцинкованный метал или любые другие субстраты, на которых затруднены адгезия покрытий или защита от загрязнений. Проконсультируйтесь с представителем нашей компании для подбора подходящего комплекса покрытий.

От грунтовки до завершающего покрытия:

Краска Natura® самогрунтующаяся на большинстве поверхностей. Она будет действовать в качестве своего собственного грунта, обеспечивая оптимальную основу для последующего завершающего слоя. Для обнаженных субстратов требуется 2 слоя; для ранее окрашенных - 1 или 2 слоя. Хотя высокое качество наших продуктов иногда позволяет добиться укрытия за 1 слой, Benjamin Moore рекомендует наносить два слоя данного продукта, чтобы добиться полноценного формирования цвета и максимизировать характеристики пленки краски.  Обратите внимание: Для некоторых цветов требуется грунт насыщенной базы, заколерованный по специальной формуле для достижения желаемого цвета.  Проконсультируйтесь у вашего дистрибьютора.

Дерево и композитный древесный материал:

Грунтовка: Fresh Start® Natura® Zero VOC Primer (511).

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя полуглянцевой краски для внутренних работ Natura® (514).

Дерево с просачиванием красителя, например, кедр и красное дерево:

Грунтовка: Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046) или Fresh Start® Multi-Purpose Oil Based Primer (N/024).

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя полуглянцевой краски для внутренних работ Natura® (514). Гипсокартон:

Грунтовка/Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя краски для внутренних работ Natura®.

Штукатурка:

Грунтовка/Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя полуглянцевой краски для внутренних работ Natura® (514).

Бутовая и пористая кладка:

Грунтовка: Блокфиллер Super Spec® Latex Block Filler (160) или Super Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (206).

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя полуглянцевой краски для внутренних работ Natura® (514).

Гладкий монолитный бетон или сборный бетон:

Грунтовка/Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя полуглянцевой краски для внутренних работ Natura® (514).

Черный металл (сталь и железо):

Грунтовка: Super Spec HP® Acrylic Metal Primer (P04) или Super Spec HP® Alkyl Metal Primer (P06).

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя полуглянцевой краски для внутренних работ Natura® (514).

Цветной металл (оцинкованный и алюминий):

Все новые металлические поверхности необходимо тщательно очистить с помощью эмульгатора масла и жира Oil & Grease Emulsifier (P83), чтобы удалить загрязняющие вещества. Новые блестящие поверхности из цветного металла, которые будут подвергаться абразивному износу, необходимо ошкурить очень мелкозернистой наждачной бумагой или синтетической стальной подушкой, чтобы улучшить адгезию.

Грунтовка: не требуется на правильно подготовленных поверхностях.

Завершающее покрытие: 1 – 2 слоя полуглянцевой краски для внутренних работ Natura® (514).

Ранее окрашенные субстраты (любые):  Загрунтуйте обнаженные участки соответствующим грунтом, которые указаны выше.

Нанесение покрытия:

Тщательно перемешайте перед и во время использования. Нанесите 1 или 2 слоя. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать кисть Benjamin Moore® из нейлона/полиэфира, высококачественных валик Benjamin Moore® или схожий продукт. Наносите обильно от неокрашенных участков к окрашенным.Данный продукт также можно наносить распылителем. Смотрите таблицу ниже.

Разведение/очистка инструментов:

| При определенных условиях может понадобиться разведение водой Таблица ниже предназначена для общей информации |
| --- |
|  | Мягкие условия | Жесткие условия |
|  | Влажность (относ.вл.>65%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии | Сухо (относ.вл.<45% или под прямыми солнечными лучами или ветрено. |
| Кисть: Полиэстер/нейлон | Разведение не требуется | Добавьте 518 Extender Максимальное количество 8 жидких унций на галлон краски Никогда не добавляйте другие краски и растворители |
| Валик: Качество premium Размер насадки: 3/8’’ |  |  |
| Распылитель: Безвоздушный Давление: 1500-2500 фунтов на кв.дюйм Насадка: 0,011-0,015” |  |  |

Очистка:  Вымойте все инструменты в теплой воде с мылом сразу после использования. Составляющие распылителя следует ополоснуть уайт-спиритом для предотвращения образования ржавчины.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ УТИЛИЗИРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПОСОБОМ. Сухие пустые контейнеры можно утилизировать по программе утилизации банок. Местные требования по утилизации отходов могут различаться. Проконсультируйтесь с вашим санитарным департаментом или управлением по охране окружающей среды, назначенным штатом, для получения более подробной информации о возможных вариантах утилизации.

Информация об охране окружающей среды, здоровья и труда:

Использовать только при соответствующей вентиляции. Не вдыхать окрасочный туман или пыль от ошкуривания. Обеспечьте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегайте контакта с глазами и продолжительного или постоянного контакта с кожей. Избегайте воздействия пыли или окрасочного тумана, надевая респиратор, одобренный Национальным институтом по охране труда и промышленной гигиене, во время нанесения, ошкуривания и очистки инструментов. Следуйте инструкциям производителя для правильного обращения с респиратором. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Тщательно мойте руки после обращения с материалом.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: в случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды в течение минимум 15 минут; при попадании на кожу, тщательно помойте мылом и водой. Если симптомы не проходят, обратитесь за медицинской помощью. Если вы испытываете затрудненное дыхание, покиньте участок и выйдите на свежий воздух. Если затруднение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

В СЛУЧАЕ ПРОЛИТИЯ: промокните инертным материалом и утилизируйте согласно инструкциям в разделе «Очистка».

#### Хранить в недоступном

#### для детей месте

#### Не замораживать

Срок годности 15 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке.

ООО  «Компания Виспа»

Дистрибьютор компании

Benjamin Moore & Co. в России

197110г. Санкт- Петербург, Песочная наб., д.42,     к. 2, лит. А

Тел./факс (812) 635-99-69

e-mail: office@benjaminmoore.ru

www.benjaminmoore.ru