| BENJAMIN MOORE® PAINTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отличительные особенности:….. |  | Общие сведения:: |
| Отличная укрывистость Легко наносится Устойчивость к разбрызгиванию при нанесении валиком Делает менее ярким блеск потолка и обеспечивает максимальным диффузионным светом Дает красивое, однородное, матовое покрытие Самогрунтующаяся при использовании на гипсокартоне |  | Акриловое покрытие высшего качество, для использования на потолках. |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |
| Использования в коммерческих и жилых зданиях, где необходимо получить отделочное покрытие высшего качества. Использования на новой или ранее окрашенной сухой штукатурке, обоях, акустических потолках, выдержанной каменной или кирпичной поверхности. |  | Не использовать при температуре поверхности и воздуха ниже 50ºF (10оС). |
| Подробная информация: |
| Рекомендации по перемешиванию: Цвета: Стандартные: 508-09 белый Оттеночные базы: базы Gennex® Benjamin Moore® 1Х, 2Х, 3Х и 4Х Специальные цвета: не имеются Сертификация: Имеется во всех регулируемых областях. Класс А (0-25) над невоспламеняющейся поверхностью в соответствии с ASTM E-84. Институт краски MPI #53 Green Promise свидетельствует о том, что продукт соответствует или превосходит стандарты, указанные ниже. LEED GreenGuard Greenguard Children & Schools CHPS (Collaborative for High Performance Schools) ЛОС да да да да 34 г/л Техническая помощь: Данное покрытие можно приобрести у местного официального дистрибьютора Benjamin Moore®. Чтобы узнать о местонахождении ближайшего дистрибьютора, звоните по телефону 1-800-826-2623, зайдите на сайт www.benjaminmoore.com или обратитесь к справочнику Желтые Страницы. | Технические данные: пастельная база Тип: акриловый латекс Вид пигмента TiO2, Объем твердых частиц 36,5% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 400 - 450 кв.фт. Толщина пленки: Сырая 3.8 мм Высохшая 1.4 мм Время высыхания @77ºF: Застывает до прикосновения 1час (25ºС) @ 50% RH до высыхания 2 часа До повторного нанесения 1-2 часа До использования 2 часа Высушивается испарением, коалесценцией Вязкость 103 ±3 ед.Кребса Точка воспламенения нет Блеск/глянец – матовый (0-2@ 85ºF) Температура окра- мин. 50ºF шиваемой поверхности макс. 90ºF Разбавитель см. главу Чистящий растворитель вода Вес галлона 11,9 фунтов Хранить при темп. мин. 40ºF макс. 90ºF Летучие органические вещества (VOC)0 34 грамм /литр* .29 фунтов / галлон |

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, не содержать ваксы, масла, грязи, плесени, шелушащейся краски, водорастворимых веществ. Удалите шелушащуюся краску и отшлифуйте до тонкого, гладкого состояния, прилегающей поверхности. Блестящая поверхность должна быть матирована.

Неокрашенная поверхность и каменная кладка: перед нанесением грунта, новая штукатурка или каменная поверхность должны сохнуть в течение 30-60 дней. Всю поверхность необходимо тщательно очистить от осыпающихся частиц с помощью жесткой волокнистой щетки.

Повторно окрашенная поверхность: удалить шелушащуюся краску и отшлифовать  до гладкого состояния прилегающей поверхности.

Плесень: при наличии плесени ее необходимо очистить с помощью коммерческого средства для удаления плесени, в противном случае плесень проявится через окрашенную поверхность. Если плесени слишком много, используйте специальное оборудование для очистки от плесени. Предупреждение: используйте резиновые перчатки, рабочие очки и защитную одежду при нанесении средства для удаления плесени. Следуйте инструкциям производителя.

Сложные субстраты:

Benjamin Moore & Co. предлагает разнообразные специальные грунтовки для использования на сложных субстратах, таких как штукатурка, плачущие породы деревьев, пятна от жирных карандашей, твердые блестящие поверхности, гальванизированный металл и других субстраты, где трудно достичь адгезии и замазать пятна. Ваш распространитель продукции Benjamin Moore® может порекомендовать, какую грунтовку лучше использовать в каждом конкретном случае.

ВНИМАНИЕ! Если вы соскребаете, шлифуете или удаляете старую покраску, то вы можете распространять свинцовую пыль. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТАКИХ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ ДОЛЖНЫ ТАКЖЕ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Надевайте респиратор, утвержденный Национальным Институтом по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) для контроля воздействия свинца. Тщательно очищайте пылесосом с высокоэффективным воздушным фильтром и мокрой тряпкой. Прежде чем начать, выясните, как защитить себя и свою семью, обратившись на горячую линию Национального Бюро директивной информации по телефону 1-800-424-LEAD, или зайдите на сайт www.epa.gov/lead.

Грунтовая/отделочная система:

Regal® Premium Latex Primer (N216) является предпочтительно грунтовкой в большинстве случаев. Для лучшего результата колеруйте грунтовку до приблизительного цвета отделочного слоя. Примечание: для получения некоторых цветов требуется грунтовка с базой глубокого цвета, колерованная по специальной формуле.

Гипсокартон, новый:

Грунтовка: Regal Premium Latex Primer (N216) или этот продукт

Отделка: 1 или 2 слоя Benjamin Moore ®Waterborne Ceiling Paint (508)

Штукатурка, выдержанная:

Грунтовка: Benjamin Moore Fresh Start ®All Purpose 100% Acrylic Prime (023)

Отделка: 1 или  2 слоя Benjamin Moore® Waterborne Ceiling Paint (508)

Дерево и композитный древесный материал, новый:

Грунтовка: Regal® Premium Latex Primer (N216) или Benjamin Moore® Fresh Start Alkyd Enamel Underbody (217)

Отделка: 1 или 2 слоя Benjamin Moore Waterborne Ceiling Paint (508)

Каменная кладка, выдержанная:

Гладкий или сборный бетон:

Грунтовка: Moore's Acrylic Masonry Sealer (066) или Benjamin Moore Fresh Atart All-Purpose 100% Acrylic Primer (023)

Отделка: 1 или 2 слоя Benjamin Moore ®Waterborne Ceiling Paint (508)

Неокрашенный металл (железо):

Грунтовка: Ironclad® Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel (363/C363) или Ironclad® Alkyd Low Lustre Metal & Wood Enamel (C163)

Отделка: 1 или 2 слоя Benjamin Moore® Waterborne Ceiling Paint (508)

Повторная окраска, все субстраты: нанесите соответствующую грунтовку на голую поверхность.

Фактурный потолок: некоторые виды фактурных потолков чувствительны к воде.  Перед нанесением отделочного покрытия необходимо нанести алкидную герметизирующую грунтовку.

Грунтовка: Benjamin Moore® Fresh Start Alky Enamel Underbody (217)

Отделка: 1 или 2 слоя Benjamin Moore® Waterborne Ceiling Paint (508)

Рекомендации по нанесению

Тщательно перемешать перед нанесением и периодически перемешивать во время работ. Наносить 1 или 2 слоя.

Используйте профессиональную нейлоновую кисть или валик высшего качества Benjamin Moore® или другой похожий продукт. Нанесите большое количество краски, начиная с неокрашенной области по направлению к влажной области. Можно наносить распылением.

Если край начинает сохнуть или какая то часть поверхности осталась неокрашенной, сначала дайте всей поверхности полностью высохнуть, а потом подкрасьте неокрашенный участок.

Кондиционирование с помощью Benjamin Moore 518 Extender  может оказаться необходимым при определенных условиях для регулирования времени работы или свойств распыления.

Таблица для общего использования.

|  | Мягкие условия Влажность (RH >50%), без прямых солнечных лучей, почти безветренно | Суровые условия Сухо (RH <50%), под прямыми солнечными лучами, ветрено |
| --- | --- | --- |
| Кисть Нейлон/полиэстер | Не разбавлять | Добавить Extender 518 или воду |
| Валик 3/8 оболочка малярного валика Aura | Не разбавлять | Максимум 8 унций на 1 галлон краски |
| Безвоздушное распыление Давление:1000-2000 psi Tip 0.013-0.017 | Не разбавлять | Не добавлять другие краски или растворители |

Чистка: Промыть  все оборудование сразу же после использования. Распылитель необходимо сполоснуть Уайт-спиритом, чтобы не образовывалась ржавчина.

Используйте покрытие полностью или правильное удаляйте остатки. Местные требования по ликвидации использованного продукта различаются: проконсультируйтесь с вашим санитарным отделом или агентством по охране окружающей среды для получения информации.

Информация по безопасности и окружающей среде

Наносить покрытие только в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте распыленный туман или шлифовальную пыль.

Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Используйте сертифицированный NIOSH респиратор, следуя инструкциям производителя. Закрывайте контейнер после каждого использования. Тщательно промойте после использования.

В качестве первой помощи рекомендуется:

Вдыхание: При вдыхании пара или тумана краски увести человека из опасной зоны на свежий воздух.

При контакте с глазами – промыть большим количеством воды в течение 15 минут, позвонить врачу.

В случае розлива продукта протереть нейтральным материалом и удалите в соответствии с установленными правилами.

ХРАНИТЬ В НЕ ДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

БОИТСЯ МОРОЗА

Дополнительную информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности материала.

# Text boxes

Waterborne ceiling paint 508